# Text boxes

MULTICAL® 401 hőmennyiségmérő

Alkalmazás

- Ultrahangos hőmennyiségmérő

- Lakások, családi házak, intézmények számára

- Széles dinamikai tartomány (1:100)

- Fogyasztásnaplózás, csúcsfigyelés

- Opciók: RS-232, M-Bus, URH, telefonmodem

- OMH típusengedély

A MULTICAL® 401 hőmennyiségmérő kiválóan alkalmas lakások, családi házak, vagy intézmények egyedi hő fogyasztásának mérésére. A hőmennyiség-mérőt a masszív felépítés, a pontosság, a költség-hatékonyság, és a könnyű kezelés jellemzi, minimális üzemeltetési költségek mellett.

Az ultrahangos – mozgó alkatrész nélküli – átfolyás-mérési elv, a párba válogatott Pt 500 hőmérséklet érzékelők és a mikroprocesszoros számlálómű hosszú élettartamot és pontos, megbízható mérést garantál.

Technikai adatok:

- Névleges térfogatáram:	0,6 – 15 m3/h

- Hőmérséklet tartomány:	0/20 – 130/150 °C

- Hőmérséklet különbség:	1/3 – 110/140 K

- Hőmérséklet érzékelő:	Pt 500

- Tápellátás:	3,65 V lítium telep (max.12év)

vagy hálózat: 230 VAC / 24 VAC/DC

- Névleges nyomás:	PN 16/ PN 25

- Elektromos védettség: 	IP 54

- EN 1434

| névleges tömegáram (m3/h) | csatlakozó méret (külső menet) | beépítési méret (mm) |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | G ¾ | 110 |
| 1,5 | G ¾ | 110, 165 |
| 1,5 | G 1 | 130, 190 |
| 3,0 | G 1 | 190 |
| 3,5 | G 5/4B | 260 |
| 6,0 | G 5/4B | 260 |
| 6,0 | DN 25 | 260 |
| 10 | G 2B | 300 |
| 10 | DN 40 | 300 |
| 15 | DN 50 | 270 |

A mérő kis helyigényű és egyszerűen beépíthető.

A bővítőkártyák 2 db impulzus bemenetének segítségével további két mérő adatait tudja fogadni.

A hőmennyiségmérőt M-Bus kártyával szerelve a mért értékek az M-Bus Master segítségével egy központi helyen megjeleníthetők, és számítógéppel feldolgozhatók.

Új fejlesztés a rádiós rendszer, mely lehetővé teszi a készülékek adatainak kiolvasását a helyiségbe való bejutás nélkül.

Megjeleníthető adatok:

- előremenő hőmérséklet (°C)

- visszatérő hőmérséklet (°C)

- hőmérséklet különbség (°C)

- tömegáram (m3/h vagy l/h)

- összegzett vízmennyiség (m3)

- teljesítmény (kW vagy MW)

- fogyasztás (kWh, MWh, GJ)

Budapest XIII. Gömb u. 24.   Tel./Fax: (00 36 1) 349-7768

SZABÁLYOZÓ ÉS KOMPENZÁTOR
KERESKEDELMI KFT.